ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

# ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

- Κόστος πετρελαίου : 1,3€ /λίτρο (χωρίς τη επιδότηση θέρμανσης).Επιδότηση 0,35€/λίτρο.

- Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος : 0,202€/kwh

- Κόστος φυσικού αερίου : 0,80€/Νm3

- Κόστος πέλλετ : 0,28€/kg {0,24 - 0,32}

- Κόστος καυσόξυλου : 0,17€/kg. {από 140€/τόνος έως 200€/τόνος}.

- Επιφάνεια διαμερίσματος : 100m2

- Απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης εντός του χώρου : Τιμή υπολογισμών 102 kwh/ m2 ανά έτος, που αντιστοιχεί σε σχετικά αμόνωτο κτίριο κατασκευής 25ετίας ενδιάμεσου ορόφου (ένα καλά μονωμένο διαμέρισμα έχει λιγότερη από τη μισή ενεργειακή απαίτηση). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προαναφερόμενη τιμή των 102 kWh/m2, προσδιορίστηκε με χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μετά από Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, και είναι η μέση τιμή 30 αποτελεσμάτων για χρήση κατοικίας, ήτοι για εσωτερική θερμοκρασία και ώρες λειτουργίας κτιρίου κατά ΚΕΝΑΚ. Η αντίστοιχη πραγματική απαίτηση κάθε διαμερίσματος εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα του χρήστη, τις ώρες λειτουργίας του κάθε διαμερίσματος  καθώς και από την θερμομόνωση του κτιρίου, δηλ. την παλαιότητα, τον τύπο κουφωμάτων κλπ .

- Τα παρακάτω αποτελέσματα προέκυψαν από τις τιμές των βαθμών απόδοσης στις μονάδες παραγωγής (λέβητα κλπ), την υπερδιαστασιολόγηση, τους μέσους βαθμούς απόδοσης των δικτύων διανομής και των σωμάτων μετάδοσης της θερμότητας, για κάθε τύπο εφαρμογής θέρμανσης όπως αυτοί δίδονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010 έκδοση 4ος 2012, και όχι από στατιστικές μετρήσεις.

# Α. ΧΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

# Α1.Κεντρική θέρμανση με αυτονομία : 2.250€/έτος.Κόστος με Επιδότηση 1.645€/έτος

Α2.Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία : 1.920€/ έτος. Κόστος με Επιδότηση 1.403€/έτος

Α3.Ατομική θέρμανση πετρελαίου χωρίς δίκτυο διανομής και χωρίς υπερδιαστασιολόγηση :1.792€/έτος. Κόστος με Επιδότηση 1.310€/έτος

# Β. ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Φ.Α)

# Β1. Κεντρική θέρμανση με ΦΑ με αυτονομία : 1.402€/ έτος

Β2. Κεντρική θέρμανση ΦΑ χωρίς αυτονομία : 1.203€/ έτος

Β3. Ατομική θέρμανση ΦΑ με επίτοιχο λέβητα απλό : 1.105€/ έτος

Β4. Ατομική θέρμανση Φ.Α. με λέβητα συμπύκνωσης και θερμαντικά σώματα χαμηλών θερμοκρασιών : 928€/έτος.

# Γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Γ1. Θέρμανση με πάνελς υπέρυθρης ακτινοβολίας : 2.227€/έτος.

Γ2. Θέρμανση με σώματα λαδιού (με φέτες) : 2.366€/έτος

# Δ. ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΕΛΛΕΤ.

# Δ1. Κεντρική θέρμανση πέλλετ με αυτονομία : 1.050€/έτος

# Δ2. Κεντρική θέρμανση πέλλετ χωρίς αυτονομιά :883€/έτος

Δ3. Ατομική θέρμανση με λέβητα πέλλετ :838€/έτος

# Ε. ΤΖΑΚΙ

# Ε1. Ενεργειακό τζάκι : 1.025€/έτος

Ε2. Απλό τζάκι (ανοικτή εστία καύσης) : 2.580€/έτος

# ΣΤ.ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Α.Θ.) ΑΤΟΜΙΚΗ

ΣΤ1. Α.Θ. θέρμανση με κοινά θερμαντικά σώματα υψηλών θερμοκρασιών : 1.097€/έτος

ΣΤ2. Α.Θ. θέρμανση με υπερδιαστασιολογημένα θερμαντικά σώματα για ρευστό χαμηλών θερμοκρασιών : 854€/έτος

ΣΤ3. Α.Θ. για θέρμανση με ενδοδαπέδιο σύστημα : 790€/έτος

# Ζ.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ τύπου split inverter : 925€/έτος.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Οι τιμές κόστους κατανάλωσης που προαναφέρονται, αντιπροσωπεύουν το μέσο κόστος κατανάλωσης ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο καύσιμο και το είδος της θέρμανσης (πχ κεντρική με αυτονομία, ατομική με Φ.Α κλπ) για κατοικία στην Νότια Ελλάδα και στο νομό Αττικής, με μη επαρκή θερμομόνωση.

Για τις παραλιακές περιοχές της Νότιας  Ελλάδος και  του νομού Αττικής όλες οι αναφερόμενες καταναλώσεις πρέπει να μειωθούν κατά 20% (ήτοι κόστος κατανάλωσης Χ 0,80).

Η κατανομή του συνολικού αναφερόμενου κόστους (ή υπολογιζόμενου για παραλιακές περιοχές) ανά μήνα για τον νομό Αττικής ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης είναι:

Νοέμβριος: 10,5%

Δεκέμβριος : 20,2%

Ιανουάριος : 24,3% .

Φεβρουάριος :20,6%.

Μάρτιος : 17,8%.

Απρίλιος : 6,6%.

Τα παραπάνω ποσοστό προέκυψαν από τις αναφερόμενες Βαθμοημέρες Θέρμανσης ανά μήνα για τα κλιματολογικά στοιχεία της Ν. Φιλαδέλφειας, όπως αυτές αναφέρονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-3/2010 έκδοση 4ος 2012, και όχι από στατιστικές μετρήσεις. Το πραγματικό ποσοστό κατανομής ανά μήνα, εξαρτάται και από το ποσό της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας (ηλιακό κέρδος) από ανοίγματα (άμεσου ηλιακού κέρδους)  με προσανατολισμό από ΝΝΑ έως και ΝΝΔ ( 150ο < γ < 210ο με γ=180ο για απολύτως Νότιο προσανατολισμό).

Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Πολυτεχνείου

e-mail: cgiannakand@tee.gr.

www.pea-epitheorisi.gr

Τηλ/Fax: 210-5748999

Κιν Τηλ : 6944-431855