Κινητήρας

Τύπος κινητήρα 6-κύλινδρος Διάταξη κυλίνδρων V Βαλβίδες ανά κύλινδρο 4 Κυβισμός (cc) 3498 Διάμετρος / Διαδρομή εμβόλου (mm) 92.9 x 86.0 Σχέση συμπίεσης (:1) 10.7 Απόδοση (hp/rpm) 272 / 6000 Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) 350 / 2400 - 5000 Σχέση μετάδοσης διαφορικού 3.27 Είδος καυσίμου Super Αμόλυβδη

Επιδόσεις

Επιτάχυνση (0-100 χλμ/ώρα) 7.0" Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) 0.30 Μέγιστη κατανάλωση σε αστικό - υπεραστικό κύκλο (lt/100km) 15.1 - 8.0

Φρένα

Εμπρόσθιος άξονας Αεριζόμενοι δίσκοι Οπίσθιος άξονας Αεριζόμενοι δίσκοι

Αναρτήσεις

Εμπρόσθιος άξονας Τεσσάρων συνδέσμων Οπίσθιος άξονας Ανεξάρτητη πολλαπλών συνδέσμων

Σύστημα διεύθυνσης

Σύστημα διεύθυνσης Υδραυλικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα με παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης Κύκλος στροφής (m) 11.21 Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 250

Ζάντες & Ελαστικά

Ζάντες Εμπρός: 8.5 J x 17 ET 28, Πίσω: 8.5 J x 17 ET 18 Ελαστικά 245/45 R 17

Βάρος & Χωρητικότητα

Βάρος (kg) 1730 Χώρος αποσκευών (lt) 505 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (lt) 80

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)

Μεταξόνιο 2854 Μήκος 4910 Πλάτος 1873 Ύψος 1403 Εμπρόσθιο μετατρόχιο 1593 Οπίσθιο μετατρόχιο 1603 Εμπρόσθιος πρόβολος 894 Οπίσθιος πρόβολος 1165

Εσωτερικές διαστάσεις (mm)

Εσωτερικό ύψος: εμπρός 975 Εσωτερικό ύψος: πίσω 924 Ύψος έδρας καθίσματος: εμπρός 273 Ύψος έδρας καθίσματος: πίσω 334 Μήκος έδρας καθίσματος: εμπρός 506 Μήκος έδρας καθίσματος: πίσω 517 Ωφέλιμο πλάτος: εμπρός 1429 Ωφέλιμο πλάτος: πίσω 1422