Κινητήρας

Τύπος κινητήρα 8-κύλινδρος Διάταξη κυλίνδρων V Βαλβίδες ανά κύλινδρο 3 Κυβισμός (cc) 4966 Διάμετρος / Διαδρομή εμβόλου (mm) 97.0 x 84.0 Σχέση συμπίεσης (:1) 10.0 Απόδοση (hp/rpm) 306 / 5600 Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) 460 / 2700 - 4250 Σχέση μετάδοσης διαφορικού 3.06 Είδος καυσίμου Super Αμόλυβδη

Επιδόσεις

Επιτάχυνση (0-100 χλμ/ώρα) 6.1" Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) 0.31 Μέγιστη κατανάλωση σε αστικό - υπεραστικό κύκλο (lt/100km) 17.8 - 8.9

Φρένα

Εμπρόσθιος άξονας Αεριζόμενοι δίσκοι Οπίσθιος άξονας Αεριζόμενοι δίσκοι

Αναρτήσεις

Εμπρόσθιος άξονας Τεσσάρων συνδέσμων με σύστημα αερανάρτησης AIRMATIC DC και ADS Οπίσθιος άξονας Ανεξάρτητη πολλαπλών συνδέσμων με σύστημα αερανάρτησης AIRMATIC DC και ADS

Σύστημα διεύθυνσης

Σύστημα διεύθυνσης Υδραυλικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα με παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης Κύκλος στροφής (m) 11.21 Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 250

Ζάντες & Ελαστικά

Ζάντες Εμπρός: 8.5 J x 18 ET 28, Πίσω: 8.5 J x 18 ET 18 Ελαστικά 245/40 R 18

Βάρος & Χωρητικότητα

Βάρος (kg) 1810 Χώρος αποσκευών (lt) 495 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (lt) 80

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)

Μεταξόνιο 2854 Μήκος 4910 Πλάτος 1873 Ύψος 1390 Εμπρόσθιο μετατρόχιο 1593 Οπίσθιο μετατρόχιο 1603 Εμπρόσθιος πρόβολος 894 Οπίσθιος πρόβολος 1165

Εσωτερικές διαστάσεις (mm)

Εσωτερικό ύψος: εμπρός 975 Εσωτερικό ύψος: πίσω 924 Ύψος έδρας καθίσματος: εμπρός 273 Ύψος έδρας καθίσματος: πίσω 334 Μήκος έδρας καθίσματος: εμπρός 506 Μήκος έδρας καθίσματος: πίσω 517 Ωφέλιμο πλάτος: εμπρός 1429 Ωφέλιμο πλάτος: πίσω 1422